ФОП «Коваленко Юлія Василівна»

ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬОГО СЕРВІСУ

ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 0,0599 ГА (КАДАСТРОВИЙ НОМЕР 3221281200:06:004:0060), В СМТ. ВЕЛИКА ДИМЕРКА

велкодимерської територіальої громади

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ

Директор ФОП «Коваленко Ю.В.»					Ю. В. Коваленко

Головний архітектор проекту	    			               О. В. Яроцький

Вишгород-2021

МІСТОБУДІВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ

Головний архітектор проекту			                               О.В. Яроцький

М.П.

2021р

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

| Відділ, в якому розроблено проект | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Архітектурно планувальний | Головний архітектор | О.В. Яроцький |  |
| Архітектурно планувальний | Архітектор | Л.О.Бражняк |  |

СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

| Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Договір № 17-03-1/К від 17.03.2021р.- ТМ | Пояснювальна записка, додатки |  |
|  | ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: |  |
| Договір № 17-03-1/К від 17.03.2021р.-ГМ1 | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району. М1:10000 |  |
| Договір № 17-03-1/К від 17.03.2021р.-ГМ2 | План існуючого використання території поєднаний з Опорним планом і зі Схемою планувальних обмежень М1:500 |  |
| Договір № 17-03-1/К від 17.03.2021р.-ГМ3 | Проектний план поєднаний зі Схемою організації руху транспорту і пішоходів М1:500. |  |
| Договір № 17-03-1/К від 17.03.2021р.-ГМ4 | Креслення поперечних профілів вулиць М 1:200 |  |
| Договір № 17-03-1/К від 17.03.2021р.-ГМ5 | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М1:500 |  |
| Договір № 17-03-1/К від 17.03.2021р.-ГМ6 | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. М1:500 |  |

ЗМІСТ

| Позначення | Назва | Сторінка |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний аркуш | 1 |
|  | Підтвердження ГАПа | 2 |
| Серія АА №002591 від 24.12.2015р. | Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, виданий Яроцький Олександр Васильович | 3 |
| №3430 від 26.11.2020р | Свідоцтво Яроцький Олександр Васильович |  |
|  | Авторський колектив | 4 |
|  | Склад містобудівної документації | 4 |
|  | Зміст | 5 |
|  | І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | 8 |
|  | ВСТУП | 9 |
|  | 1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ | 11 |
|  | 1.1. Містобудівна оцінка території | 11 |
|  | 1.2. Характеристика природно кліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов | 11 |
|  | 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ | 16 |
|  | 2.1. Архітектурно-планувальне рішення | 16 |
|  | 2.2. Улаштування огорож | 18 |
|  | 2.3. Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування | 19 |
|  | 2.4. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної ті інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини. | 19 |
|  | 3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ | 19 |
|  | 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ | 20 |
|  | 5. ІНЖЕНЕРНЕ ПІДГОТОВЛЕННЯ ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ | 20 |
|  | 6. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ | 21 |
|  | 6.1. Благоустрій та озеленення території | 21 |
|  | 7. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | 22 |
|  | 7.1. Планувальні та інженерні заходи | 22 |
|  | 7.2. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини | 23 |
|  | 7.3. Охорона навколишнього природного середовища | 23 |
|  | 8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД | 24 |
|  | 8.1. Водопостачання | 24 |
|  | 8.2. Водопровідні мережі та споруди | 25 |
|  | 8.3. Каналізування | 25 |
|  | 8.4. Каналізаційні мережі та споруди | 26 |
|  | 8.5. Відведення поверхневих стічних вод | 26 |
|  | 8.6. Протипожежні заходи | 26 |
|  | 8.7. Теплопостачання | 26 |
|  | 8.8. Заходи щодо енергозбереження | 27 |
|  | 8.9. Електропостачання | 28 |
|  | 8.10. Санітарне очищення | 28 |
|  | 9. ПЕРЕВАЖНІ ТА СУПУТНІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ, | 28 |
|  | 10. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА | 29 |
|  | 11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА 3-7 РОКИ | 30 |
|  | 12. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ | 31 |
|  | ІІ. ДОДАТКИ | 32 |
| № 248 IX-VIIІ від 04.03.2021р | Рішення Великодимерської селищної ради «Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки загальною площею 0,0599 га (кадастровий номер 3221281200:06:004:0060) в смт Велика Димерка Броварського району Київської області» | 33 |
|  | Завдання на розроблення детального плану території земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу загальною площею 0,0599 га (кадастровий номер 3221281200:06:004:0060), в смт. Велика Димерка Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області | 34 |
| №21/1-4/36 від 06.09.2020р. | Довідка. Державна служба автомобільних доріг України «УКРАВТОДОР» Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики «УКРДОРЗВ’ЯЗОК» |  |
|  | ІII. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ | 35 |

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ВСТУП

Детальний план території розроблено з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації, визначення параметрів і формування принципів планувальної організації забудови, встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

Детальний план території визначає:

принципи планувально-просторової організації забудови;

червоні лінії та лінії регулювання забудови функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами та правилами;

містобудівні умови та обмеження;

черговість та обсяги інженерної підготовки території;

систему інженерних мереж;

порядок організації транспортного та пішохідного руху;

порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, в смт Велика Димерка Великродимерської територіальної громади Броварського району Київської області  розроблено ФОП «Коваленко Ю.В.» на підставі таких даних:

Рішення Великодимерської селищної ради «Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки загальною площею 0,0599 га (кадастровий номер 3221281200:06:004:0060) в смт Велика Димерка Броварського району Київської області» № 248 IX-VIIІ від 04.03.2021 року.

- Завдання на проектування;

- топографічна основа топографо-геодезичних вишукувань, виконаних  в М 1:500 у державній геодезичній системі координат УСК-2000;

натурних обстежень.

Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

Земельний кодекс України;

Закон «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закон України «Про основи містобудування»;

ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Під час проектування враховано вимоги:

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування  та забудова території»;

ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги»,

ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки й гаражі для легкових автомобілів»;

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будівлі та споруди»;

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр» №559 від 25.05.2011р.;

Наказ Мінрегіону України «Про затвердження порядку надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, їх склад та зміст» №109 від 07.07.2011р.;

Наказ Мінрегіону України «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації» №209 від 16.11.2011р.

Наказ Мінрегіону України «Про внесення змін до Порядку розроблення містобудівної документації» №171 від 01.08.2019р.

Проект виконано на розрахунковий етап – 3 роки (до 2024р.).

1. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

1.1. Містобудівна оцінка території

Земельна ділянка загальною площею 0,0599 га знаходиться  згідно Генерального плану в проектних межах населеного пункту смт Велика Димерка Броварського району Київської області вздовж автомобільної дороги міжнародного значення М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі) на землях: 3221281200:06:004:0060 Для ведення особистого селянського господарства.

Земельна ділянка має видовжену форму з північного-заходу на південний-схід і знаходиться вздовж дороги. Рельєф ділянки має значні перепади від 129.29 до 129.86. На даний час земельна ділянка вільна від забудови. Із південно-західної сторони території проектування проходить автомобільна дорога М-01, з північно-західної та південно-східної сторін - з приватними територіями для ведення особистого селянського господарства. Із східної сторони ділянки проходить залізнична колія для промислових цілей.

Транспортні зв’язки з районним центром м. Бровари,  Києвом, та іншими населеними пунктами здійснюється по автомобільній дорозі міжнародного значення М-01.

За межами території проектування проходить кабель зв’язку ДП «Укрдорзв’язку».

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів культурної спадщини та їх охоронних зон.

Територія проектування перебуває за межами території об’єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон.

На дану земельну ділянку розповсюджуються такі планувальні обмеження:

- відступ від залізничної колії до АЗС  – 20м;

- відступ від кабельної лінії зв’язку до споруд АЗС – 13м.

1.2. Характеристика природно кліматичних, інженерно-будівельних, інженерно-геологічних та інженерно-гідрологічних умов

За фізико-географічним районуванням територія проектування розташована в зоні І-зона мішаних лісів (Поліський край) та за архітектурно-будівельним кліматичним районуванням території України  належить до кліматичного району І – Північно-західний (Полісся, Лісостеп), яка є сприятливою для всіх видів будівництва. Розрахункова температура для захисних конструкцій становить -21ºС.

За містобудівним зонуванням на основі природно-географічних та інженерно-будівельних умов територія проектування, в цілому, належить до територій із сприятливими містобудівними умовами.

Клімат району помірно-континентальний з помірно жарким літом та помірно холодною зимою. Середньорічна температура повітря становить +6,8°С, середньорічна температура найхолоднішого місяця - січня – від -5 до -8 °С, а найтеплішого липня – від +18 до +20°С (таблиця 1). Найнижча абсолютна температура -37 - -40°С і максимальна +37 - +40°С вказують на можливі випадки вимерзання сільськогосподарських культур в малосніжні зими.

Середньорічна кількість опадів становить 550-700 мм, при цьому основна їх кількість припадає на теплий період року.

Середні дати переходу середньодобової температури повітря через 0°С (початок весни - кінець осені), через 5°С (початок і кінець вегетаційного періоду), через 10°С (період активної вегетації) та через 15°С (початок і кінець літа) наведені в таблиці 2.

Таблиця 1

| Характеристика | Температура, °С | Рік |
| --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | -5,8 | -4,9 | -0,2 | 7,7 | 14,8 | 17,9 | 19,6 | 18,6 | 13,9 | 7,6 | 1,4 | -3,2 | 7,3 |
| Абсолютний максимум | П,1 | 17,3 | 22,4 | 29,1 | 33,1 | 35,0 | 39,4 | 39,3 | 33,6 | 27,9 | 23,2 | 13,4 | 39,4 |
| Абсолютний мінімум | -31,1 | -32,2 | -24,9 | -10,4 | -2,4 | 2,4 | 5,8 | 3,3 | -2,9 | -17,8 | -21,9 | -3,0 | -36 |

Таблиця 2

| Дата | Температура, °С |
| --- | --- |
|  | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| Початку | 22.ІІ | 20.ІІ | 04.ІУ | 22.ІУ | 14.ІУ |
| Кінця | 01.1 | 21.XI | 28.Х | 08.Х | 13.ІХ |

Тривалість вегетаційного періоду складає 207 днів.

Перші заморозки в середньому спостерігаються в середині жовтня, останні - у кінці другої декади квітня. Тривалість безморозного періоду в днях становить: середня - 180, найменша - 146, найбільша - 215.

Дати першого і останнього заморозків та тривалість безморозного періоду наведено в таблиці 3.

Строки з’явлення та сходження снігового покриву в значній мірі залежать від погодних умов і з року в рік можуть дуже варіювати та відрізнятися від середніх багаторічних величин.

Стійкий сніговий покрив в середньому утворюється на початку третьої декади грудня. Середнє число днів зі сніговим покривом становить 102.

Таблиця 3

| Дата заморозків | Тривалість без морозного |
| --- | --- |
| Останнього | Першого | періоду, дні |
| середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша |
| 18. IV | 22.111 | 22. V | 16.Х | 20.ІХ | 12.ХІ | 180 | 146 | 215 |

Дати з’явлення та сходження снігового покриву, утворення і руйнування стійкого снігового покриву наведено в таблиці 4.

Відсутність стійкого снігового покриву в окремі зими пояснюється тривалими та інтенсивними відлигами.

Перший сніговий покрив зазвичай невеликий за висотою, але з установленням стійкого покриву висота його починає повільно збільшуватись. У кінці листопада висота снігового покриву складає в середньому 2 см, у кінці грудня досягає 8 см, січні - 15 см, лютому - 20 см. Взимку 1939-40 рр. у другій половині лютого спостерігалась найбільша висота снігового покриву - 75 см. Середня багаторічна висота з найбільших декадних висот снігового покриву за зиму складає 8 см.

З третьої декади лютого висота снігового покриву повільно знижується.

У першій декаді квітня сніг інтенсивно тане і на кінець декади він залишається менше, ніж на 50% території.

Таблиця 4

| Кількість днів із сніговим покривом | Дата з’явлення снігового покриву | Дата утворення стійкого снігового покриву | Дата руйнування стійкого снігового покриву | Дата сходження снігового покриву | % зим з відсутністю стійкого снігового покриву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша | середня | найраніша | найпізніша |  |
| 102 | 14.ХІ | 27.ІХ | 01.І | 22.ХІІ | 31.Х | – | 09.ІІІ | – | 01.ІV | 30.ІІІ | 28.ІІ | 28.ІV | 1 |

Щільність снігового покриву багато в чому залежить від режиму погоди і змінюється від 250 до 480 гк/км3. Запас води в сніговому покриві протягом холодного періоду змінюється від 9 до 16 мм, досягаючи максимуму на початок весняного танення. Середній з найбільших за зиму запасів води становить 37 мм.

Середня місячна та річна вологість повітря наведені в таблиці 6. Абсолютна середньорічна вологість повітря складає 8,8 мб, відносна – 65-75%, дефіцит насиченості - 4,2 мб.

Середня багаторічна кількість опадів становить 550-700 мм. Середньомісячні та екстремальні величини кількості опадів наведені в таблиці 6.

Близько 65% річної суми опадів випадає в теплий період року (квітень-жовтень).

Таблиця 5

| Характеристика | Місяці | Рік |
| --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Абсолютна вологість, мб | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 7,3 | 10,4 | 13,7 | 15,5 | 15,0 | 11,7 | 8,3 | 6,3 | 4,7 | 8,8 |
| Відносна вологість, % | 86 | 84 | 80 | 68 | 63 | 64 | 66 | 69 | 73 | 80 | 86 | 88 | 76 |

Таблиця 6

| Характеристика | Кількість опадів, мм | Рік |
| --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | 44 | 42 | 43 | 50 | 57 | 75 | 81 | 68 | 50 | 45 | 53 | 49 | 657 |
| Мінімальна | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 396 |
| Максимальна | 151 | 124 | 100 | 154 | 152 | 251 | 210 | 232 | 159 | 154 | 141 | 116 | 995 |

Суми опадів за вегетаційний період (ІV-Х), забезпеченість 50,75 та 95% (мм) наведено в таблиці 7.

Таблиця 7

| Норма | Забезпеченість, % |
| --- | --- |
|  | 50 | 75 | 95 |
| 426 | 417 | 350 | 268 |

Розподіл опадів за місяцями в середні за водністю роки проводився за середньобагаторічним розподілом, а в маловодні – відповідно до розподілу опадів у засушливі роки.

Місячні величини опадів за вегетаційний період (мм) наведено в таблиці 8.

Таблиця 8

| р,% | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | За період |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 49 | 57 | 73 | 76 | 66 | 49 | 47 | 417 |
| 75 | 22 | 64 | 77 | 70 | 61 | 27 | 29 | 350 |
| 95 | 16 | 48 | 58 | 52 | 46 | 20 | 28 | 268 |

У річному ході добового максимуму чітко простежується збільшення опадів у літній сезон внаслідок переважання в цей час зливових опадів. Середній добовий максимум опадів складає 23-25 мм. Це значно перебільшує добовий максимум опадів в інші сезони року. У червні добовий максимум опадів досягав 83 мм (15.06.1932 р.), липні - 103 мм (20.07.1902 р.), серпні -74 мм (24.08.1968 р.).

Середня та максимальна добова кількість опадів за багаторічний період наведені в таблиці 9.

Таблиця 9

| Характеристика | Добова кількість опадів, мм | Рік |
| --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 2,8 | 4,3 |
| Середня з максимальною | 11 | 11 | 12 | 14 | 18 | 23 | 25 | 23 | 18 | 14 | 16 | 12 | 42 |
| Максимальна | 32 | 42 | 43 | 42 | 79 | 83 | 103 | 74 | 100 | 50 | 49 | 41 | 103 |

Найбільша кількість днів з опадами, а також найбільша тривалість опадів спостерігаються взимку. Але взимку при великій тривалості опадів кількість їх порівняно невелика. У цей період переважають малої інтенсивності облогові та опади у вигляді мряки затяжного характеру. В окремі роки тривалість опадів щомісячно може перевищувати 300 годин.

Середня та максимальна тривалість опадів наведені в таблиці 10.

Таблиця 10

| Характеристика | Тривалість опадів, години | Рік |
| --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Середня | 171 | 147 | 128 | 73 | 52 | 39 | 45 | 44 | 47 | 69 | 132 | 179 | 1126 |
| Максимальна | 340 | 305 | 246 | 137 | 115 | 111 | 94 | 100 | 141 | 160 | 252 | 305 | 1539 |

На території, що розглядається, переважають вітри західного та північно-західного напрямків.

Повторюваність напрямків вітру (%) наведено в таблиці 11, а рози вітрів - на графічних матеріалах.

У теплий період року переважають вітри північно-західних румбів, у холодний - західних та південно-східних. Середня швидкість вітру у січні від 3 до 4 м/с.

Середньомісячна та річна швидкості вітру різної ймовірності перевищення - у таблицях 12-13.

Під час переміщення атмосферних фронтів швидкість вітру може збільшуватись до ЗО м/с. Така швидкість вітру була зафіксована 28 жовтня 1969 року.

Таблиця 11

| Північ | Північнийсхід | Схід | Південний схід | Південь | Південнийзахід | 3захід | Північний захід | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За рік |
| 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 10 | 16 | 17 | 11 |
| За період відкритого русла |
| 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 15 | 19 | 5 |

Таблиця 12

| Характеристика | Місяці | Рік |
| --- | --- | --- |
|  | І | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Швидкість вітру, м/с | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |

Таблиця 13

|  | Швидкість вітру (м/с), можливі один раз за: |  |
| --- | --- | --- |
| рік | 5 років | 10 років | 15 років | 20 років |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 |

В геоморфологічному відношенні територія району розміщується у Дніпровсько-Донецькій западині, у межах якої кристалічний докембрійський фундамент залягає на значних глибинах (до 100 – 550 м).

Осадовий чохол Дніпровсько-Донецькій западини докембрійські кристалічні западини складаються переважно з нижньоархейських гранітів і гнейсів. Поверхня щита частково вкрита товщею кайнозойських відкладів третинної та четвертинної систем.

Поверхня території рівнинна, інколи слабо хвиляста з підвищенням у північно-східній та південно-західній частинах, окремі невисокі підвищення чергуються з низинами, що нерідко переходять у болота. Рельєф розчленований неглибокими балками.

Тип рельєфу денудаційно-акумулятивний, що характеризується поширенням в межах моренної, слабо хвилястої рівнини верхньочетвертинного віку. На ділянках поширення цього типу рельєфу льодовикові відкладення залягають безпосередньо під сучасним ґрунтом. При цьому покривні надморенні геологічні утворення відсутні, що пов’язується з активними процесами комплексної денудації на даних ділянках територій у верхньочетвертинний період їх розвитку.

На півночі поширені дерново-підзолисті, лучні та болотні. В центральній і південній частинах – різновиди чорноземних та сірих лісових ґрунтів. На лівобережжі – чорноземи типові, мало гумусні, солончакові та болотні ґрунти. На водорозділових площах та їх схилах ґрунтовий рослинний шар – дерново-підзолистого типу, а в межах річкової долини та яруг – дернового, лучного і болотного типу.

В геотектонічному відношенні територія району знаходиться, в основному, в межах Дніпровсько-Донецької западини, в геологічній будові якої приймають участь відкладення палеогенової, неогенової та четвертинної систем значної потужності. Південна частина району входить до складу Українського кристалічного щита, для якого є характерним неглибоке залягання кристалічних порід докембрію. Літологічно вони складені гранітами, гранодіоритами та гнейсами.

Підземні водоносні горизонти відносяться до Дніпровського артезіанського басейну. За рівнем природного захисту і поверхні забруднення горизонти ґрунтових вод відносяться до категорії незахищених, основні водоносні горизонти - до захищених та умовно захищених.

Основний водоносний горизонт - бучацький. Глибина залягання водоносного горизонту від 33 до 67 метрів. Дебіт свердловин змінюється від 5.0 до 20 м3/год. Вода з підвищеним вмістом заліза.

Ґрунтові води прісні (сухий залишок 0,36-0,67 г/дмі), слабо лужні (рН 4,5-6,9), жорсткі (5,8-8,4 мг/ек в дмі), гідрокарбонатно-натрієві, рідко гідрокарбонатно-кальцієво-натрієві. Вміст закислого заліза від 0,25 до 2,6 мг/дмі.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

2.1. Архітектурно-планувальне рішення

Загальне композиційне вирішення території, відносно якої розробляється детальний план території обумовлене проходженням зовнішньої межі проектування, рельєфом території, структурою передбаченої генпланом вуличної мережі, містобудівним оточенням, що склалося навколо території.

В основу планування покладено функціональне зонування території, умови раціонального використання території, вимоги охорони навколишнього середовища, а також схема транспортних і технологічних зв’язків між окремими ділянками, що  дозволило органічно пов’язати АЗС з окремими зонами функціонального використання території.

Територія АЗС відокремлена від проїзної частини острівцем безпеки, ширина якого 5м. В’їзд та виїзд з території АЗС влаштовується окремо один від одного завширшки 4,5м кожний з радіусом 25м з автомобільної дороги міжнародного значення М-01. Проектом передбачається АЗС за класифікацією тип А або Б та за категорією – І мала (місткість резервуарів планується 10 м.куб.) з протипожежною зоною до житлових та громадських будинків – 20 м (згідно табл. 15.5 ДБН Б-2.2-12:2019) та санітарно-захисною зоною до житлових та громадських будинків 50м.

Наземні споруди АЗС розміщуються на відстані не менше 10 м від краю проїзної частини. На під’їздах до АЗС влаштована додаткова смуга руху накопичення транспортних засобів шириною, що дорівнює основній смузі руху, але не менше 3,0 м, впродовж 50 м до в’їзду на АЗС та 15 м від виїзду з неї. Довжину переходу від основної проїзної частини до додаткової смуги накопичення слід приймати не менше 15м. Допускається зменшення довжини смуги накопичення до 30 м для малих та 40 м для середніх АЗС за умови їх розташування на вулицях з інтенсивністю руху не більше 300 авт/год на одну смугу руху.

Територія АЗС спланована так, щоб унеможливити розтікання пролитого палива як на території АЗС, так і за її межами за допомогою влаштування твердого водонепроникного покриття проїзної частини і майданчиків на території АЗС.

На в’їздах і виїздах з території АЗС з наявністю рідкого моторного палива та БП АЗС (багатопаливна автозаправна станція) з наявністю рідкого моторного палива слід влаштовувати похилі підвищення заввишки не менше ніж 0,2м або дренажні лотки для відведення забруднених нафтопродуктами атмосферних опадів в очисні споруди. Дренажні лотки повинні бути приєднані до приймальної воронки. Лотки та воронки слід закривати металевими гратами.

На території планується розмістити наступні будівлі і споруди:

- Будівля операторної

- Паливо-роздавальні колонки 2 шт

- Видаткові резервуари палива по 26 м3 2 шт

- Очисні споруди господарсько-побутових стоків «Біотал»

- Очисні споруди дощових (нафтомісних) та талих стоків закритого типу «Екобіном»

- Навіс

- Майданчик для зливу палива

- Майданчик для встановлення контейнерів для сміття

- Технічна свердловина

- Площадка пожежного інвентаря

- Цінова стела

- Майданчик тимчасового зберігання автомобілів

- Пожежні резервуари наземні

- Майданчики висадки/посадки пасажирів.

Рекомендації по протипожежним відстаням між будинками і спорудами.

Вогнестійкістю будівельних конструкцій називається їх здатність зберігати несучі і захисні функції в умовах пожежі.

Від ступеня займистості і межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій залежить ступінь вогнестійкості будівель і споруд. Всі будівлі і споруди за вогнестійкістю підрозділяються на вісім ступенів: I, ІІ, III, ІІІа, ІІІб, IV, IVa, V.

Конструктивні характеристики будинків залежно від їх ступеня вогнестійкості

| Ступінь вогнестійкості | Конструктивні характеристики |
| --- | --- |
| І, ІІ | Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону із застосуванням листових і плитних негорючих матеріалів. |
| ІІІ | Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону. Для перекриття дозволяється застосовувати дерев’яні конструкції, які захищені штукатуркою або мають вогнезахисну обробку. |
| ІІІа | Будинки переважно з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з металевих незахищених конструкцій. Огороджувальні конструкції - з негорючих листових матеріалів з негорючим утеплювачем або утеплювачем груп низької та помірної горючості. |
| ІІІб | Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з деревини, яка зазнала вогнезахисну обробку. Огороджувальні конструкції піддані вогнезахисній обробці або захищені від дії вогню та високих температур. |
| ІV | Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з деревини або інших горючих матеріалів, захищених від дії вогню та високих температур штукатуркою або іншими листовими, плитними матеріалами. До елементів покриттів не пред’являються вимоги щодо межі вогнестійкості, але деревина повинна мати вогнезахисну обробку. |
| ІVа | Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з металевих незахищених конструкцій. Огороджувальні конструкції – з металевих профільованих листів або інших негорючих матеріалів з утеплювачем груп середньої та підвищеної горючості. |
| V | Будинки, до несучих і огороджувальних конструкцій яких не пред’являються вимоги щодо межі вогнестійкості та межі поширення вогню. |

Найбільшу межу вогнестійкості в будівлях будь-якого ступеня мають несучі конструкції, найменшу – внутрішні перегородки. Тому вогнестійкість будівлі визначається в певних діапазонах.

Мінімальні протипожежні відстані між крайніми будівлями й групами будівель на земельних ділянках повинні бути витримані в межах наведених нижче величин:

| Ступінь вогнестійкості | І, ІІ | ІІІ | ІІІа, ІІІб, ІV, ІVа, V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Відстані при ступені вогнестійкості між будинками і спорудами, на суміжних земельних ділянках, м |
| І, ІІ | 9 | 9 | 12 |
| ІІІ | 9 | 12 | 15 |
| ІІІа, ІІІб, ІV, ІVа, V | 12 | 15 | 18 |

  - Улаштування огорож.

Улаштування огорож земельних ділянок здійснюється з урахуванням нормативних вимог щодо інсоляції територій суміжних земельних ділянок. При виборі архітектурних рішень щодо огорож повинні бути взяті до уваги такі фактори як:

- - провітрювання території

- - забезпечення необхідної інсоляції рослин

- - водовідвід з території

В загальному випадку дозволяється облаштувати огорожу висотою не більше ніж 2,0 м на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 м на межі з вулицею для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій. При цьому не менше 30% площі огорожі повинно бути світло прозорою, а глухі частини огорожі не повинні затіняти території суміжних земельних ділянок більше доцільного для росту рослин часу.

Застосування глухих огорож, а також огорож більшої висоти повинно оформлюватись відповідним проектом з врахуванням містобудівної ситуації. Проект має погоджуватись місцевим органом містобудування і архітектури.

Огорожа територій АЗС повинна бути провітрюваною та виконуватися з негорючих матеріалів.

2.3.  Характеристика намірів забудови об’єкта містобудування

В основу функціонального зонування території ділянки покладено санітарно-гігієнічні та протипожежні вимоги. Функціонально територію розділено на такі зони:

зона адміністративна;

комунальна зона.

Зона адміністративна – це зона розміщення операторної. Зона комунальна – територія вулично-дорожньої мережі та об’єктів інженерної інфраструктури.

Проектом передбачено під’їзд до території із північної сторони ділянки.

Вільну від забудови територію планується озеленити, використовуючи газони звичайного типу та насадження декоративних дерев.

2.4. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної ті інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

Визначення режиму регулювання забудови визначається статтею 25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Він повинен відповідати ДБН Б. 2.2.- 12:2019 «Планування та забудова територій», ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених МОЗ України наказом № 173 від 19.06.1996 р.

Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, встановлюється детальним планом території, що розробляється.

Режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб, обов'язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.

Встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до моменту вилучення земельних ділянок. Режим та параметри забудови: територія передбачається для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу.

Переважну частину території забудови займають  технологічні проїзди та будівля операторної, інженерні споруди. Склад забудови може бути відкоригований на подальших стадіях проектування.

3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ

Проектом передбачається кількість працюючих - 2 чол.

Більш точну кількість працюючих буде визначено відповідно до завдання на проектування на подальших стадіях проектування.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ

Планувальну структуру вуличної мережі запроектовано у вигляді раціональної схеми шляхів сполучення з урахуванням існуючих комунікацій, природних умов і перспективи розвитку, яка забезпечує:

зручні зв'язки;

необхідні швидкості руху;

безпеку руху пішоходів і транспортних засобів.

До заходів безпеки руху відноситься вирішення організації руху зовнішнього та внутрішнього транспорту, які одночасно відповідають і технологічним умовам роботи підприємства.

Внутрішня транспортна організація руху забезпечує в’їзд та маневрування автомобілів по території проектування, під’їзд і роботу пожежної техніки. Під’їзд транспорту передбачається з траси М-01.

Проектом прийнято 2 машино-місць з них 1 для автотранспортних засобів людей з інвалідністю. Розмір одного машино-місця на автостоянках для зберігання автомобілів 2,5 м × 6 м і 3,5 м × 6 м для місця-стоянки для людей з інвалідністю.

Проїзди по території АЗС прийнято односторонні  і становлять – 5м.

На під’їздах до АЗС влаштована додаткова смугу руху накопичення транспортних засобів шириною 3,75 м, впродовж 50 м до в’їзду на АЗС та 15 м від виїзду з неї.

Радіуси заокруглення на перехрестях доріг прийняті 25м.

Дорожні знаки установлюються на зеленій зоні вулиць на відстані 0.6 м від бордюру до краю дорожнього знаку і на висоті 2-3 м.

Рух пішоходів поєднується з рухом автомобільного транспорту в межах території проектування.

Основні параметри плану, поперечного та поздовжнього профілю вулиць прийнято згідно з рекомендаціями ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги».

Для підвищення безпеки руху в нічні години на проїздах передбачається освітлення ліхтарями. Освітлення проїздів виконується згідно з вимогами ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення».

Для уникнення обледеніння проїздів у зимовий період року та підвищення безпеки руху рекомендується посипати проїзну частину спеціальними сумішами.

Благоустрій території необхідно передбачити разом з виконанням основних будівельних робіт. Роботи з облаштування території включають асфальтування проїздів, стоянки для автомобілів, майданчиків, навісів, в’їзду на територію, облаштування прилеглої до проїздів території шляхом влаштування зеленого газону.

5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ ТА ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Схему інженерної підготовки території та вертикального планування детального плану території розроблено на основі топографічного знімання, виконаного в 2021 році в Балтійській системі висот в державній геодезичній системі координат УСК-2000. Суцільні горизонталі проведені через 0.5 метра.

Інженерна підготовка території детального плану здійснюється з метою упорядкування території в межах проектування для  розміщення об’єктів будівництва комерційного призначення.

Схема розроблена за принципами максимального збереження існуючого рельєфу місцевості з урахуванням інженерних та архітектурно планувальних вимог.

Рельєф місцевості має незначні перепади. Абсолютні відмітки рельєфу змінюються в межах 129.29 до 129.86м.

Схемою передбачається:

- максимальне збереження існуючого рельєфу;

- максимальне збереження грунтів і деревних насаджень;

- мінімального обсягу земляних робіт;

- збереження й використання ґрунтового шару при насипах і виїмках;

- забезпечення проектних відміток у точках перехрещення осей вулиці та проїздів, в характерних місцях;

- створення нормальних умов для руху транспорту та пішоходів;

- забезпечення видимості в плані та профілі.

Основною метою при виконанні вертикального планування було забезпечення відводу поверхневої води з території проектування по спланованим поверхням дорожнього покриття.

Поздовжні похили по території запроектовано в межах від  5‰ до  26‰, що не суперечить ДБН В.2.3-5-2018. Поздовжні ухили проїздів, тротуарів, доріжок, майданчиків на перспективній ділянці забудови, які б перевищили нормативні (>80‰), відсутні.

Поперечні ухили проїзних частин запроектовано 20 ‰.

6. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ

6.1. Благоустрій та озеленення

Благоустрій території - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення (за необхідності) та озеленення території, екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Враховуючи, що зелені насадження позитивно впливають на мікроклімат території, на склад і чистоту повітря, захищають від шуму та радіації, на всій запроектованій території максимально збережені існуючі зелені насадження.

Заходи з благоустрою - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

Під час проектування благоустрою території необхідно дотримуватись протипожежних, санітарно-гігієнічних, конструктивних, технологічних вимог, спрямованих на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Згідно п.7.3 ДБН Б.2.2-5:2011 площа озеленення становить із розрахунку 3 м2 на одного працівника, відповідно дорівнює 6 м2. Проектом прийнято 181 м2.

Основними елементами благоустрою в даній роботі є проїзди та декоративні елементи. Для раціонального облаштування пішохідної зони пропонуються дотримуватись наступних планувальних вимог та правил. Обов’язковий перелік елементів благоустрою на території пішохідних комунікацій включає: тверді види покриття, елементи сполучення поверхонь, озеленення (в тому числі - мобільне), урни і контейнери для побутових відходів, освітлювальне обладнання.

На ділянках доріг, призначених для руху осіб з обмеженою здатністю до пересування, похили, горизонтальні ділянки, розмітку, рельєфні елементи треба приймати згідно з ДБН В.2.2-40:2018.

Пішохідні доріжки, тротуари і пандуси, якими користуються особи з обмеженою здатністю до пересування на кріслах-колясках та інші маломобільні групи населення, повинні мати тверде шорстке покриття, яке в разі намокання не стає слизьким. Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м, якими користуються маломобільні групи населення, треба встановлювати огорожу з поручнями згідно з ДБН В.2.2-40:2018. Поручні вгорі і внизу сходів, паралельні підлозі, треба продовжувати на 300 мм далі від крайньої сходинки.

Під час розміщення зелених насаджень треба враховувати їх алергічні властивості та відстані від таких насаджень до місць скупчення людей. Зокрема, алергеном служить пилок деяких дерев та квітів - берези, клена, ліщини, сосни, тополі, амброзії, полину, а також майже всіх квітів, особливо дуже пахучих.

Елементи благоустрою, які планується в подальшому використовувати на території проектування.

- покриття, проїздів, алей, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

- зелені насадження в об'єктах благоустрою

- системи збирання і вивезення відходів;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

- споруди систем інженерного захисту території;

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

7. МІСТОБУДІВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ  СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1. Планувальні та інженерні заходи

На території, що проектується, відсутні особливо цінні землі сільськогосподарського призначення, спеціалізовані підприємства для знешкодження відходів та несанкціоновані сміттєзвалища.

Отже, рівень забруднення ґрунтового покриву та ґрунтових вод незначний та знаходиться в межах нормативу.

Основним джерелом шуму та забруднення повітряного басейну є вулична мережа. Проте враховуючи кількість та середню швидкість автотранспорту забруднення повітря та рівень шуму не перевищує нормативні показники.

Для покращення санітарно-гігієнічних характеристик стану навколишнього природного середовища проектом пропонується озеленення території  доріг та влаштування твердого покриття.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

- Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно з наміченим містобудівною документацією функціональним зонуванням;

- інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття проїздів;

- Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

- озеленення та впорядкування зелених насаджень;

На території, що підлягає забудові, необхідно зняти родючий шар землі і використати його для рекультивації малоцінних в сільськогосподарському відношенні земель при створенні газонів, квітників.

7.2. Пропозиції щодо збереження пам’яток культурної спадщини

Під час проведення будь-яких земляних робіт можуть бути виявлені ознаки наявності археологічних пам’яток (уламки посуду, кістки, знаряддя, праці, зброя та ін.). Тоді, згідно зі ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини для забезпечення відповідних заходів для вивчення та фіксації археологічних об’єктів, нанесення на карти та визначення їх охоронних зон.

Згідно зі ст. 37 роботи на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини здійснюються за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

7.3. Охорона навколишнього природного середовища

З метою встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на довкілля Верховною Радою України 20 березня 2018 р. було прийнято Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. Стратегічна екологічна оцінка (далі - СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Було також прийнято закони «Про оцінку впливу на довкілля», «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року», на основі яких розробляється методологія проведення СЕО.

Керуючись розділом IV «Визначення необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки» «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної  екологічної оцінки документів державного планування», затверджених Наказом Міністерства екології і природних ресурсів України від 10.08.2018 р. №296, СЕО обов’язково проводиться для проектів документів державного планування (ДДП), які відповідають одночасно двом критеріям відповідно до статті 2 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку».

Перший критерій – проекти ДДП, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Другий критерій – проекти ДДП, які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі ‒ території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється відповідно до вимог ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», яка визначає категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Вищезгаданий ДДП (детальний план території) відноситься до першої категорії планової діяльності.

8. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СПОРУД

8.1. Водопостачання

Містобудівною документацією згідно з завданням на проектування передбачається влаштування системи водопостачання на господарські та протипожежні потреби території АЗС, від свердловини яка розташована в межах ділянки проектування.

Згідно з вимогами п.п. 6.2 ДБН А.3.1-5-2016 будівництво зовнішньої системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об’єктів містобудування.

Категорія надійності системи водопостачання підприємства – ІІ (ДБН В.2.5-74). Елементи системи водопостачання ІІ категорії, пошкодження яких порушує подавання води на пожежогасіння, відносяться до І категорії (кільцеві мережі з пожежними гідрантами, противопожежні резервуари, насосна станція пожежогасіння).

Об’єми води на господарсько-питне водопостачання території підприємства прийнято згідно з табл. А.1 ДБН В.2.5-64:2012

Передбачається привозна вода в бутелях для питних потреб.

РОЗРАХУНКОВІ ВИТРАТИ ВОДИ НА ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНІ ПОТРЕБИ

| Пор.№ | Споживачі | Одиниця вимірю- вання | Кількість | Норма В1, л/добу | Коеф. нерівном. Kd | Водоспо-живання, м³/добу | Водо- відвед, м³/добу | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Операторська | 1 прац. | 2 | 12,0 | 1,53 | 0,037 | 0,037 | ДБН В.2.5-64:2012 таб.А.2 п.9 |
| 2 | Поливання і миття удосконалених покриттів | 1 м2 | 181 | 0,5 | 1,51 | 0,14 |  | ДБН В.2.5-64:2012 таб.А.2 п.22 |
|  | Разом: |  |  |  |  | 0,177 | 0,037 | -//- |
|  | 10% невраховані витрати |  |  |  |  | 0,0177 | 0,0037 | -//- |
|  | Всього: |  |  |  |  | 0,1947 | 0,0407 |  |

Поливання зелених насаджень і твердих покриттів здійснюється окремою системою поливального водопроводу, що може використовувати очищені поверхневі води. Дане питання буде вирішено на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

Вода за хімічним та бактеріологічним складом повинна відповідати ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Гідравлічний розрахунок мереж і споруд водопроводу вирішується на наступних стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

8.2. Водопровідні мережі та споруди

Мережі господарського водопроводу пролягають на глибині 1,8 м від поверхні землі і передбачаються з поліетиленових труб.

Водопровідні колодязі на мережах передбачаються із збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

8.3. Каналізування

Згідно з завданням на проектування каналізування території передбачається централізовано з відведенням стоків на локальні очисні споруди типу "Біотал", що розташовані в межах ділянки проектування з санітарною зоною 5м з подальшим використанням очищених вод для поливу території..

Розрахункова витрата господарсько-побутових стоків складає 0,0407 м3/добу.

Схему каналізування прийнято наступну: господарсько-побутові стоки від операторної самопливними мережами надходять на локальні очисні споруди типу "біотал", що проектуються.

Розмір санітарно-захисної зони від очисних споруд складе 5 м (висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/55852 від 17.12.15р.).

Продуктивність очисних споруд господарсько-побутових вод, місце та розміру майданчику для їх розташування, вирішуються на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація») відповідно до вимог Київської обласної санітарно-епідеміологічної станції та Департаментом екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації.

Розрахунок самопливних мереж виконується на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

8.4. Каналізаційні мережі та споруди

Самопливна каналізаційна мережа передбачається з поліетиленових труб. Колодязі та камери на мережі передбачаються із збірних залізобетонних елементів.

8.5. Відведення поверхневих стічних вод

Відповідно до вимог п. 6.3 «ДБН В.2.5-75:2013», відведення поверхневих стічних вод з території проектування здійснюється закритою системою дощової каналізації з відведенням найбільш забрудненої частини стоку на очисні споруди для цих вод, що передбачені в межах території проектування.

Схему каналізування прийняту наступну: поверхневі стічні води з території проектування самопливними мережами дощової каналізації надходять до очисних споруд, де проходять очищення від виважених речовин та нафтопродуктів, що проектуються в межах території проектування.

Очищені поверхневі води можна використовувати для поливання зелених насаджень.

Для очищення найбільш забрудненої частини поверхневих стічних вод на території проектування містобудівною документацією передбачено використання очисних споруд типу «Екобіном».

Продуктивність очисних споруд поверхневих стічних вод, місце та розміри майданчика для їх розташування, місце та умови скидання очищених поверхневих стічних вод вирішуються на подальших стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація») відповідно до вимог управління Держпродспоживслужби в Київській області та департаменту екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації.

Гідравлічний розрахунок системи дощової каналізації розробляється на подальших стадіях проектування («Проект» і «Робоча документація»).

Каналізаційні колодязі, приймачі поверхневих стічних вод на мережах дощової каналізації передбачаються із збірних з/б елементів.

8.6. Протипожежні заходи

Існуюче пожежне депо розташовано в смт Велика Димерка.

Згідно з положеннями п.4.47. Правил пожежної безпеки в Україні до початку основних будівельних робіт на будові має бути забезпечене протипожежне водопостачання від пожежних гідрантів на водогінній мережі або з резервуарів.

Проектування та влаштування протипожежного водопостачання для зовнішнього пожежогасіння АЗС слід здійснювати згідно вимогами ДБН В.2.5-74.

Зовнішнє  пожежогасіння АЗС  слід передбачати від водойми (пожежного резервуара). При розрахунках витрати води на зовнішнє пожежогасіння та місткості пожежних резервуарів необхідно врахувати витрати води на охолодження наземних резервуарів палива (не менше ніж 15 л/с) та охолодження автоцистерни і наземно розташованого обладнання (не менше ніж 0,1 л/с на 1м2 поверхні, що захищається).

Загальна місткість водойм, пожежних резервуарів для АЗС рідкого моторного палива має становити не менше 100 м3.

Для БП АЗС загальна місткість зазначених водойм, пожежних резервуарів повинна становити не менше 200 м3.

Згідно з табл. 4, п. 8.1 ДБН В.2.5-64:2012, розрахункові витрати води на потреби внутрішнього пожежогасіння складають 2х5 л/с

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж приймаються згідно ДБН В.2.5-74 2013, табл. 5 і складають 10,0 л/с на одну пожежу.

Розрахункова кількість одночасних пожеж – 1.

Тривалість гасіння пожежі – 3 години.

Протипожежний запас води, в об’ємі 200,0 м3, з урахуванням тригодинного гасіння однієї внутрішньої і однієї зовнішньої пожеж, зберігається в протипожежному резервуарі (п.13.3.3,13.1.5 ДБН В.2.5-74:2013), що проектуються на території проектування.

Детальний розрахунок ємності резервуарів, здійснюється на подальших стадіях проектування («Проект» та «Робоча документація»).

Конкретні місця розташування пожежних гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» вирішуються на подальшій стадії («Проект» і «Робоча документація»).

Зовнішнє пожежогасіння та внутрішні протипожежні системи об’єкту з влаштуванням автоматичного водяного пожежогасіння і систем внутрішнього водяного пожежогасіння розраховуються на подальших стадіях проектування (стадія «Проект» і «Робоча документація»).

8.7. Теплопостачання

Розділ теплопостачання розроблено на підставі:

- завдання на проектування;

- нормативних документів:

- ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»;

- ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»;

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

Розрахунки теплових потоків виконано на підставі таких кліматичних характеристик:

розрахункова температура для проектування опалення	-22°С;

середня температура найхолоднішого місяця	-4,7°С;

середня температура за опалювальний період 	-0,1°С;

тривалість опалювального періоду	176 діб

Опалення, вентиляція та гаряче водопостачання пропонується здійснювати від електричних конвекторів.

Для приготування гарячої води на господарсько-побутові потреби передбачається встановлення проточного електричного водопідігрівача.

8.8. Заходи щодо енергозбереження

Енергозбереження займає одну з ключових позицій у розвитку та економіці ринків споживчих послуг і матеріалів.

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності об’єктів містобудування.

З метою скорочення потужності систем енергозабезпечення пропонується:

використання альтернативних систем енергозабезпечення на основі відновлювальних джерел енергії;

впровадження енергозберігаючих технологій;

використання енергозберігаючих матеріалів;

використання енергозберігаючих світильників;

використання енергозберігаючих ламп;

використання енергозберігаючих побутових приладів, які мають маркування «А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В».

8.9. Електропостачання

Розділ електропостачання споживачів території земельної ділянки для розміщення АЗС виконано згідно з завданням на розроблення детального плану території.

Розрахункова потужність – 237.15 кВт.

Категорія надійності електропостачання – І, ІІ.

Проект електропостачання буде виконуватись відповідно до завдання на розроблення детального плану території на наступних більш детальних стадіях проектування за окремими договорами та за технічними умовами, що видаються електропостачальною організацією.

РОЗРАХУНКОВА ТАБЛИЦЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

| Пор. № | Споживач електроенергії | Кількість квартир, будинків | Питоме навантаження, кВт | Рр, кВт | Коефіцієнт участі в максимумі | ΣРр, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектна забудова |
| 1 | Операторна | 1 | 0,055 | 216, 25 | 1 | 216,25 |
| 2 | Очисні споруди |  |  | 2 | 0,8 | 6,4 |
| 3 | Свердловина |  |  | 10 | 0,8 | 8 |
| 4 | Зовнішнє освітлення |  |  | 6,5 | 1 | 6,5 |
|  | Всього по об’єкту |  |  |  |  | 237,15 |

Мережі 0,4 кВ передбачено виконати кабельними.

Внутрішні електромережі будівель та споруд виконуються за індивідуальними проектами.

Облік електроенергії споживачів передбачено виконати електронними лічильниками, що встановлюються в увідно-розподільних щитах будівель.

Мережі зовнішнього освітлення передбачається виконати кабельними.

Зовнішнє освітлення території забудови передбачається виконати з використанням енергоефективних світлодіодних світильників згідно з технічними умовами.

Підключення світлових покажчиків «ПГ», що встановлюються на опорах зовнішнього освітлення, передбачаються від мережі зовнішнього освітлення.

Основні положення цього розділу приймаються за основу під час виконання робочих креслень електропостачання.

8.10. Санітарне очищення

Завданням санітарної очистки території є вивіз та знезараження побутових відходів з проектної території.

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття збирається у сміттєзбірники.

На території передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття. Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Періодичне вивезення сміття здійснюється згідно договору відповідними організаціями.

9. ПЕРЕВАЖНІ І СУПУТНІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Зона транспортної інфраструктури

Переважні види використання земельних ділянок:

автозаправні станції;

автозаправні станції зріджених газів;

об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, наземні гаражі, автостоянки на окремій земельній ділянці;

станції технічного обслуговування легкових автомобілів;

мийка для машин;

Супутні види використання:

майданчики для стоянки автотранспорту;

внутрішні проїзди та дороги;

інженерні комунікації (наземні та підземні);

кафе;

заклади торгівлі;

огорожа вулиць;

дорожня інформація (знаки та ін.);

об’єкти благоустрою (клумби, декоративні насадження).

Допустимі види використання:

тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

елементи зовнішньої реклами;

інженерно-технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або села в цілому.

10. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Назва об’єкта будівництва – Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу загальною площею 0,0599 га (кадастровий номер 3221281200:06:00:0060), в смт. Велика Димерка Великодимерської територіальної громади  Броварського району Київської області

Загальні дані:

Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу загальною площею 0,0599 га (кадастровий номер 3221281200:06:00:0060), в смт. Велика Димерка   Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області;

- Інформація про замовника – фізична особа. Джерело фінансування – власні інвестиційні кошти;

- Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки –цільове призначення земельної ділянки – «для ведення особистого селянського господарства» – потребує зміни цільового призначення;

Містобудівні умови та обмеження (проект):

- Граничнодопустима висота будівель:

- висота будівлі 9 м;

- Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки:

- 70% (площа забудови від загальної площі проектування);

- Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – відсутня;

- Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд: - відсутні;

- Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронні зони):

- зони охорони пам’яток культурної спадщини – відсутні;

- зони охоронюваного ландшафту – відсутні;

- межі історичних ареалів – відсутні;

- прибережні захисні смуги – відсутні;

- відступ від залізничної колії до АЗС  – 20м;

- Охоронні зони інженерних комунікацій:

- відступ від кабельної лінії зв’язку до споруд АЗС – 13м.

11. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ НА 3-7 РОКИ

Проект детального плану території конкретизує та уточнює планувальну структуру і функціональне призначення території, просторову композицію, визначає параметри формування земельної ділянки, яка розташована в смт. Велика Димерка вздовж автомобільної дороги міжнародного значення М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі).

Проект підтверджує, що територія площею 0,0599 га за інженернобудівельною оцінкою, є привабливою. На ній можливо здійснити, з дотриманням планувальних обмежень, будівництво об’єктів дорожнього сервісу, місць паркування автотранспорту, об’єктів інженерного забезпечення, будівництво внутрішньомайданчикових проїздів, здійснення комплексного благоустрою та озеленення території, охорони довкілля, раціонального використання земельних ресурсів та інженерно-транспортної інфраструктури.

Проектом передбачена етапність забудови даної ділянки 1етап з розрахунку на 1 рік:

1. Затвердження проекту ДПТ згідно Українського законодавства.

2. Виготовлення та затвердження проекту землеустрою.

3. Розробка ескізного проекту будівництва.

5. Отримати погодження на розробку робочої документації з органами охорони культурної спадщини, відповідно до законодавства з охорони культурної спадщини.

6. Отримати містобудівні умови та обмеження у відділі архітектури і містобудування Великодимерської селищної ради.

7. Отримати в інженерних службах технічні умови на інженерне забезпечення проектної будівлі.

8. Провести експертизу проектної документації згідно будівельного законодавства.

9. Отримати дозвіл на будівництво.

На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо зміни цільового призначення. Режим використання території на період його реалізації обов’язковий для врахування під час розроблення землевпорядної документації.

Затверджений детальний план території є підставою для оформлення завдання на складання проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, а також на оформлення вихідних даних на проектування забудови – містобудівних умов та обмежень, завдання на проектування та технічних умов.

2 етап з розрахунку на 3 роки:

1. Розпочати будівництво згідно дозволу на початок будівельних робіт.

2. Завершити будівництво

Організація забудови території вимагає збалансованого фінансування проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних робіт, влаштування інженерної інфраструктури із забезпеченням стабільної координації робіт щодо залучення інвестицій.

12. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| № п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площа ділянки, що проектується | га | 0,0599 |
|  | Площа забудови, всього у т.ч. | га | 0,0418 |
|  | площа операторної | га | 0,0038 |
|  | площа інженерних споруд | га | 0,0052 |
|  | площа технологічних проїздів | га | 0,0328 |
|  | Площа озеленення | га | 0,0181 |
| 2. | Кількість працюючих | чол. | 2 |
| 3. | Граничний відсоток забудови | % | 70 |
| 4. | Відкриті автостоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів | Маш/місць | 2 |
| 5. | Гранична висота будівель та споруд | м | 9 |
| 6. | Інженерне обладнання: |  |  |
|  | водопостачання | м³/добу | 0,1947 |
|  | каналізація | м³/добу | 0,0407 |
|  | електропостачання | кВт год/особу на рік | 237,15 |

ІІ. ДОДАТКИ

ІІІ. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

# Text boxes

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №